МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ.

ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДОВ

ГОСТ 2.784-96

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

ПРЕДИСЛОВИЕ.

1. РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом промышленных гидроприводов и гидроавтоматики (НИИГидропривод), Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ).

ВНЕСЕН Госстандартом России.

2. ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 10 от 4 октября 1996 г.).

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Белоруссия | Белстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Киргизстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации |
| Туркменистан | Туркменглавгосинспекция |
| Украина | Госстандарт Украины |

3. Настоящий стандарт соответствует ИСО 1219-91 «Гидропривод, пневмопривод и устройства. Условные графические обозначения и схемы. Часть 1. Условные графические обозначения» в части элементов трубопроводов.

4. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1997 г. № 124 межгосударственный стандарт ГОСТ 2.784-96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г.

5. ВЗАМЕН ГОСТ 2.784-70.

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1998 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения.	2

2. Нормативные ссылки.	2

3. Определения.	2

4. Основные положения.	2

Приложение А Примеры обозначения тройника в зависимости от способа соединения с другими элементами трубопроводов.	5

ГОСТ 2.784-96

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ. ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДОВ. Unified system for design documentation. Graphic designations. Pipeline elements.

Дата введения 1998-01-01

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения элементов трубопроводов в схемах и чертежах всех отраслей промышленности.

# 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 17752-81 Гидропривод объемный и пневмопривод. Термины и определения.

ГОСТ 20765-87 Системы смазочные. Термины и определения.

ГОСТ 24856-81 Арматура трубопроводная промышленная. Термины и определения.

# 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

В настоящем стандарте применяют термины по ГОСТ 17752, ГОСТ 20765, ГОСТ 24856.

# 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. Обозначения отражают назначение (действие), способ работы устройств и наружные соединения.

4.2. Обозначения не показывают фактическую конструкцию устройства.

4.3. Размеры условных обозначений стандарт не устанавливает.

4.4. Условные графические обозначения элементов трубопроводов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Трубопровод: - линии всасывания, напора, слива |  |
| - линии управления, дренажа, выпуска воздуха, отвода конденсата |  |
| 2. Соединение трубопроводов |  |
| 3. Пересечение трубопроводов без соединения |  |
| 4. Место присоединения (для отбора энергии или измерительного прибора): - несоединенное (закрыто) |  |
| - соединенное |  |
| 5. Трубопровод с вертикальным стояком |  |
| 6. Трубопровод гибкий, шланг |  |
| 7. Изолированный участок трубопровода |  |
| 8. Трубопровод в трубе (футляре) |  |
| 9. Трубопровод в сальнике |  |
| 10. Соединение трубопроводов разъемное: - общее обозначение |  |
| - фланцевое |  |
| - штуцерное резьбовое |  |
| - муфтовое резьбовое |  |
| - муфтовое эластичное |  |
| 11. Поворотное соединение, например: - однолинейное |  |
| - трехлинейное |  |
| 12. Конец трубопровода под разъемное соединение: - общее обозначение |  |
| - фланцевое |  |
| - штуцерное резьбовое |  |
| - муфтовое резьбовое |  |
| - муфтовое эластичное |  |
| 13. Конец трубопровода с заглушкой (пробкой): - общее обозначение |  |
| - фланцевый |  |
| - резьбовой |  |
| 14. Детали соединений трубопроводов*: - тройник |  |
| - крестовина |  |
| - отвод (колено) |  |
| - разветвитель, коллектор, гребенка |  |
| 15. Сифон (гидрозатвор)* |  |
| 16. Переход, патрубок переходный: - общее обозначение |  |
| - фланцевый |  |
| - штуцерный |  |
| 17. Быстроразъемное соединение без запорного элемента (соединенное или разъединенное) |  |
| 18. Быстроразъемное соединение с запорным элементом (соединенное и разъединенное) |  |
| 19. Компенсатор*: - общее обозначение |  |
| - П-образный |  |
| - лирообразный |  |
| - линзовый |  |
| - волнистый |  |
| - Z-образный |  |
| - сильфонный |  |
| - кольцеобразный |  |
| - телескопический |  |
| 20. Вставка*: - амортизационная |  |
| - звукоизолирующая |  |
| - электроизолирующая |  |
| 21. Место сопротивления с расходом: - зависящим от вязкости рабочей среды |  |
| - не зависящим от вязкости рабочей среды (шайба дроссельная, сужающее устройство расходомерное, диафрагма) |  |
| 22. Опора трубопровода: - неподвижная |  |
| - подвижная (общее обозначение) |  |
| - шариковая |  |
| - направляющая |  |
| - скользящая |  |
| - катковая |  |
| - упругая |  |
| 23. Подвеска: - неподвижная |  |
| - направляющая |  |
| - упругая |  |
| 24. Гаситель гидравлического удара |  |
| 25. Мембрана прорыва |  |
| 26. Форсунка |  |
| 27. Заборник воздуха из атмосферы |  |
| 28. Заборник воздуха от двигателя |  |
| 29. Присоединительное устройство к другим системам (испытательным, промывочным машинам, кондиционерам рабочей среды и т. п.) |  |
| 30. Точка смазывания: - общее обозначение |  |
| - разбрызгиванием |  |
| - капельная |  |
| - смазочное сопло |  |
| *Обозначения элементов допускается изображать в соответствии с их действительной конфигурацией. Примечание - Соединения деталей соединений (14), компенсаторов (19) и вставок (20) с другими элементами трубопроводов изображают в соответствии с 10 настоящей таблицы и приложения А. |

# ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРОЙНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА СОЕДИНЕНИЯ С ДРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ТРУБОПРОВОДОВ.

Таблица А.1

| Способ соединения |
| --- |
| резьбовой | фланцевый | эластичный |
| муфтовый | штуцерный |  |  |

Другие детали соединений, а также компенсаторы и вставки следует обозначать по аналогии с примерами обозначения тройника.

Ключевые слова: обозначения графические, элементы трубопроводов